## Slide 1: Введение в сети, сокеты

## Slide 2: Определения
Сеть — это группа компьютеров или устройств, соединённых между собой каналами связи.
Сетевой протокол - это набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть компьютерами.
Socket (гнездо) - специальный объект сетевого API, который связывается с конкретным сетевым адресом и типом транспортного протокола на сетевом уровне.
Модель OSI, она же Модель ВОС, Взаимосвязь открытых систем. Эталонная модель. — теоретическая модель, описанная в международных стандартах и ГОСТах.
Модель DOD (Модель TCP/IP) — практически использующаяся модель, принятая для работы в Интернете.

## Slide 3: Сетевая модель OSI
Сетевая модель OSI (англ. open systems interconnection basic reference model — Базовая Эталонная Модель Взаимодействия Открытых Систем (ЭМВОС)) — сетевая модель стека (магазина) сетевых протоколов OSI/ISO (ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99).
Посредством данной модели различные сетевые устройства могут взаимодействовать друг с другом. Модель определяет различные уровни взаимодействия систем. Каждый уровень выполняет определённые функции при таком взаимодействии.

## Slide 4: Модель OSI
Прикладной уровень - верхний (7-й) уровень сетевой модели OSI, обеспечивает взаимодействие сети и пользователя. Также отвечает за передачу служебной информации, предоставляет приложениям информацию об ошибках и формирует запросы к уровню представления.
Уровень представления - этот уровень отвечает за преобразование протоколов и кодирование/декодирование данных. На этом уровне может осуществляться сжатие/распаковка или кодирование данных, а также перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны локально.
Сеансовый уровень - 5-й уровень сетевой модели OSI отвечает за поддержание сеанса связи, позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время.
Транспортный уровень - 4-й уровень сетевой модели OSI предназначен для доставки данных без ошибок, потерь и дублирования в той последовательности, как они были переданы.
Сетевой уровень - 3-й уровень сетевой модели OSI предназначен для определения пути передачи данных. На этом уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор.
Канальный уровень – этот уровень предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть.
Физический уровень - самый нижний уровень сетевой модели OSI предназначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет интерфейс между сетевым носителем и сетевым устройством.

## Slide 5: Стек OSI

## Slide 6: Уровни модели OSI

## Slide 8: История TCP/IP
1969 году в фирме Defense Advanced Research Projects (DARPA) Larry Roberts придумал создать сеть компьютеров, связанных телефонными линиями (управление -Telnet , Network Control Protocol (NCP) )
В 1974 году Bob Kahn и Vinton Cerf, создали улучшенный протокол, названный ими Transfer Control Protocol (TCP)
С 1983 протокол TCP/IP стал стандартом для сети ARPANET.
В 1983 году Defense Communications Agency разделило сеть ARPANET на две части. Одну назвали Internet, а другую - Milnet.

## Slide 9: Стек протоколов TCP/IP
Стек был разработан по инициативе Министерства обороны США (Department of Defence, DoD) более 20 лет назад для связи экспериментальной сети ARPAnet с другими сателлитными сетями как набор общих протоколов для разнородной вычислительной среды.

## Slide 10: TCP/IP протокол
Модель протокола TCP/IP
Application layer (слой приложения)— Этот слой определяется приложением.
Transport layer (транспортный уровень)— Этот слой отвечает за передачу данных от одного компьютера к другому с обеспечением целостности данных.
Internetwork layer (слой Интернета) — На этом слое осуществляется передача данных с помощью пакетов, называемых дейтаграммами.
Network Access layer (сетевой уровень)— Этот слой отвечает за передачу данных через маршрутизацию компьютеров.

## Slide 11: TCP/IP при передаче данных

## Slide 12: Модель TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) - это промышленный стандарт стека протоколов, разработанный для глобальных сетей.
В настоящее время стек TCP/IP используется в подавляющем большинстве сетей, его поддержка есть во всех используемых сегодня операционных системах.

## Slide 13: Стек протоколов TCP/IP
Все сети передают основную часть своего трафика с помощью протокола TCP/IP.
Все современные операционные системы поддерживают стек TCP/IP.
Это гибкая технология для соединения разнородных систем как на уровне транспортных подсистем, так и на уровне прикладных сервисов.
Это устойчивая масштабируемая межплатформенная среда для приложений клиент-сервер.
Стек TCP/IP состоит из 4 уровней : прикладной, транспортный, межсетевой, сетевого доступа

## Slide 14: Уровни стека TCP/IP
4
Прикладной уровень
3
Транспортный уровень
2
Межсетевой уровень
1
Уровень сетевого доступа

## Slide 15: Уровни стека TCP/IP
Прикладной Уровень – Содержит протоколы приложений (FTP, telnet, SMTP,WWW)
Транспортный уровень - на этом уровне функционируют протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol) и протокол дейтаграмм пользователя UDP (User Datagram Protocol).
Межсетевой уровень - это уровень межсетевого взаимодействия, который занимается передачей пакетов с использованием различных транспортных технологий
Уровень сетевого доступа – соответствует физическому и канальному уровням модели OSI. Этот уровень в протоколах TCP/IP не регламентируется, но поддерживает все популярные стандарты физического и канального уровня

## Slide 16: Соответствие между OSI и TCP/IP
Так как стек TCP/IP был разработан до появления модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI, то, хотя он также имеет многоуровневую структуру, соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI достаточно условно.

## Slide 17: Соответствие между OSI и TCP/IP
Физический
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представительный
Прикладной
Сетевого доступа
Межсетевой
Транспортный
Прикладной
Уровни модели OSI
Уровни модели TCP/IP

## Slide 18: Содержание уровней TCP/IP
Не специфицированы
Ethernet, X25, PPP, SLIP, Token Ring, FDDI
IP, ICMP, ARP
RARP,RIP
TCP, UDP
Физический уровень
Межсетевой уровень
Транспортный уровень
Прикладной уровень
HTTP
FTP
TELNET
SMTP
SNMP
RPC
XDR
NFS

## Slide 19: Взаимодействие протоколов
Каждый уровень набора протоколов TCP/IP взаимодействует с ближайшими соседними уровнями.
Уровень приложений источника использует службы сквозного (транспортного) уровня и отсылает данные вниз, на этот уровень.
Сходные отношения существуют в интерфейсе сквозного (транспортного) и сетевого (межсетевого) уровней, в интерфейсе сетевого уровня и уровня доступа к сети.

## Slide 20: Взаимодействие протоколов
IP
RSVP
OSPF
IGMP
ICMP
UDP
TCP
SNMP
TELNET
SMTP
HTTP
FTP
BGP
MIME

## Slide 21: Взаимодействие протоколов
BGP – Протокол граничного шлюза
FTP – Протокол передачи файлов
HTTP – Протокол передачи гипертекстовых файлов
ICMP – Протокол управления сообщениями Internet
IGMP – Протокол управления группами
IP – Протокол Internet

## Slide 22: Взаимодействие протоколов
MIME – Многоцелевые расширения почты Internet
OSPF – Первоочередное открытие кратчайших маршрутов
RSVP – Протокол резервирования ресурсов
SMTP – Простой протокол передачи почты
TELNET – Протокол реализации текстового интерфейса по сети
SNMP – Простой протокол сетевого управления
TCP – Протокол управления передачей
UDP – Протокол пользовательских дейтаграмм

## Slide 23: Передача пакета через уровни стека TCP/IP
Сетевой заголовок
Заголовок IP
Заголовок TCP
Пользовательские данные
Поток байтов приложения
Сегмент TCP
Дейтаграмма IP
Сетевой пакет

## Slide 24: Сокеты TCP/IP

## Slide 25: Место в моделях OSI и TCP/IP
Физический
Модель OSI
Модель TCP/IP
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представления
Прикладной
Сетевых
интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Прикладной

## Slide 26: Место в моделях OSI и TCP/IP
Сетевых
интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Приложение
Сетевых
интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Хост 1
Хост 2
Протокол TCP
Интерфейс
сокетов
Приложение
Интерфейс
сокетов

## Slide 27: Понятие сокета
Если требуется получить доступ к сетевым операциям низкого уровня (класс URL обеспечивает выполнение только сетевых операций высокого уровня), в программе следует использовать класс Socket.
Протокол TCP/IP (базовый протокол сети Internet) основывается на соединениях, устанавливаемых между двумя компьютерами, обычно называемых клиентом и сервером.
Множество приложений для Internet базируются на использовании протокола TCP/IP.

## Slide 28: Понятие сокета
Протокол TCP/IP построен на основе использования сетевых соединений – соединение сначала должно быть установлено, затем осуществляется передача данных, после чего оно разрывается. Все эти действия напоминают обычный телефонный звонок.
Существует и другой тип сетевого протокола – UDP (User Datagram Protocol). Он работает без предварительной установки сетевого соединения и больше напоминают процедуру отправки обычной телеграммы.

## Slide 29: Сокеты TCP
Процесс соединения двух компьютеров по сети определяет понятие сокета.
TCP/IP сокеты используются для реализации надежных поточных соединений между компьютерами в сети Internet.
Соединение с использованием TCP/IP сокетов является постоянным и определяется в двух направлениях. C помощью TCP/IP сокетов можно программировать подключение систем ввода/вывода к программам, расположенным на любом компьютере в сети.
Помимо этого TCP/IP сокеты позволяют реализовать подключение и к локальной машине.

## Slide 30: Сокеты TCP
Зачастую на практике для соединения по TCP/IP сокетам на компьютерах открываются определенные порты, что позволяет расширить и разграничить канал подключения компьютера.
После этого одна из программ запускается и переводится в режим прослушивания заданного порта.
При подключении к данному порту клиентской программы выполняется их соединение для передачи/получения какой-либо информации.

## Slide 31: Сокеты TCP
Сокеты TCP являются важным понятием в программировании. С их помощью разработчик может создавать свои прикладные протоколы, отличные от HTTP и FTP.
Сокеты (socket) – это описатель сетевого соединения с другим приложением. Сокет TCP использует протокол TCP, наследуя все свойства этого протокола. Для создания TCP необходима следующая информация:
  IP-адрес локальной машины;
  Номер порта TCP, который использует приложение на локальной машине;
  IP-адрес машины, с которой устанавливается связь;
  Номер порта TCP, на который отзывается приложение, ожидающее установления связи.

## Slide 32: Сокеты Беркли
Сокеты впервые появились в ОС Berkeley UNIX 4.2 BSD (1983 г.)
Сокеты – де-факто стандарт интерфейсов для транспортной подсистемы
Различные варианты сокетов реализованы в разных ОС и языках программирования

## Slide 33: Сокеты Беркли
Сокет в Unix – файл специального типа
  В Unix все устройства представляются файлами
Операции чтения и записи в файл сокета передают данные по сети
  Отправитель записывает данные в файл сокета
  Получатель читает данные их файла сокета
  Передача данных по сети скрыта от программиста

## Slide 34: Операции сокетов Беркли
Операция | Назначение
Socket | Создать новый сокет
Bind | Связать сокет с IP-адресом и портом
Listen | Объявить о желании принимать соединения
Connect | Установить соединение
Accept | Принять запрос на установку соединения
Send | Отправить данные по сети
Receive | Получить данные из сети
Close | Закрыть соединение

## Slide 35: Клиент и сервер
Взаимодействующие стороны сокетов Беркли:
  Сервер
  Клиент
Сервер – работает (слушает) на известном IP-адресе и порту и пассивно ждет запросов на соединение
Клиент – активно устанавливает соединение с сервером на заданном IP и порту

## Slide 36: Работа сокетов
Сервер
Клиент
Socket
Bind
192.168.1.1:80
Listen
Очередь для
соединений
Accept
Socket
Connect
Запрос на
соединение
Копия сокета
Соединение
Send
Receive
Close

## Slide 37: Работа сокетов
Передача данных возможна, только если установлено соединение клиент-сервер
При получении запроса от клиента создается копия сокета
  Соединение устанавливается с копией
Оригинальный сокет продолжает ждать запросы от других клиентов
  Такой сокет не может принимать и передавать данные

## Slide 38: Программа-сервер
Программа – сервер выполняет следующие шаги:
Ожидание подключения клиента;
Установка соединения с клиентом;
Отправка клиенту сообщения;
Разрыв соединения и завершение программы.

## Slide 39: Программа-клиент
Программа-клиент выполняет следующие действия:
Подключение к серверу.
Ожидание получения сообщения от сервера.
Отображение полученного сообщения пользователю.
Разрыв соединения с сервером.